Nylon Pressure Tubing

| I.D.=Inside Diameter O.D.=Outside Diameter Coil Length: 100' (*) 250' (x) 500' (y) |  |
| --- | --- |
| Flexible Nylon Type 6 Tubing Clear SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F .096 (*) 1/8 .016 .249 456 .106 (*) 5/32 .025 .511 703 .138 (*) 3/16 .025 .625 567 .190 (*) 1/4 .030 1.024 553 .242 (*) 5/16 .035 1.516 465 .295 (*) 3/8 .040 2.079 440 .380 (*) 1/2 .060 4.096 503 |
| Semi-Flexible Nylon Type 6 and 6/6-- H-2500 psi min. burst SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F .078 (y*) 1/8 .024 .370 854 .110 (y*) 3/16 .039 .894 960 .150 (x*) 1/4 .050 1.550 922 .188 (x*) 5/16 .062 2.417 913 .225 (x*) 3/8 .075 3.490 922 .290 (*) 1/2 .105 6.435 981 |
| Semi-Flexible Nylon Type 6 and 6/6--T-1000 psi min. burst SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F .096 (y*) 1/8 .014 .249 456 .106 (y*) 5/32 .025 .511 703 .138 (y*) 3/16 .025 .625 567 .190 (x*) 1/4 .030 1.024 553 .242 (x*) 5/16 .035 1.516 465 .295 (x*) 3/8 .040 2.079 440 .380 (*) 1/2 .060 4.096 503 |
| Metric Semi-Flexible Nylon Type 6 Tubing SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F 2.7 (*) 4 .650 .545 698 3.0 (*) 5 1 .926 900 4.0 (*) 6 1 1.202 720 6.0 (*) 8 1 1.683 574 8.0 (*) 10 1 2.164 400 10.0 (*) 12 1 2.650 327 |
| Metric Flexible Nylon Type 6 Tubing Clear SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F 2.7 (*) 4 .650 .621 698 3.0 (*) 5 1 1.141 900 4.0 (*) 6 1 1.426 720 6.0 (*) 8 1 1.996 574 8.0 (*) 10 1 2.566 400 10.0 (*) 12 1 3.136 327 |
| Flexible Nylon Type 11 SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F .079 (y) 1/8 .023 .339 852 .093 (y) 1/8 .016 .252 852 .106 (y) 5/32 .025 .476 720 .138 (x) 3/16 .025 .580 573 .180 (x) 1/4 .035 1.086 615 .170 (x) 1/4 .040 1.212 720 .232 (x) 5/16 .040 1.573 555 .275 (*) 3/8 .050 2.345 581 .375 (*) 1/2 .062 3.945 535 |
| Flexible Nylon Type 12 SIZES APPROX. WORKING I.D. O.D. Wall LBS./C' PSI@70° F .079 (*) 1/8 .023 .345 732 .180 (*) 1/4 .035 1.106 528 .275 (*) 3/8 .050 2.389 499 .375 (*) 1/2 .062 4.019 460 .500 (*) 5/8 .062 5.167 358 .562 (*) 3/4 .094 9.063 465 |

For customer service, please e-mail to sales@proplas.com,

or call (800) 966-7767      www.professionalplastics.com